## Slide 1
Sync+ 2.0
Phase4_542L_R08.2 –Baidu
Baidu
Updated on 2022-07-08
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: {CD542L_R08.2} Software overall status {Green}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20220520_452_PRO
    SoC User version: 20220614_0714_A1F13_R08.PRO.HF2
    Verification scope and method:
    {Full verification} executed with pass rate 98%, 0 P1 and 1 P2 issues found and not fixed. Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Open P1 issue list with risk evaluation – refer slide 3
    Open AIMS with risk evaluation – refer slide 4
    Memory leak test and VR projects test result – refer 5-8
    Performance test result – refer 9-14
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 3: {CD542L_R08.2} Open P1（IG） issue list with risk evaluation#1
未遗留IG问题
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 4: {CD542L_R08.2} Open AIMS with risk evaluation
未遗留AIMS问题
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 5: {CD542L_R08} 内存泄漏专项测试

## Slide 6: {CD542L_R08} 内存泄漏专项测试

## Slide 7: {CD542L_R08} 语音专项测试
唤醒词唤醒率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 低噪 | 92% | 99% | PASS
 | 中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 高噪 | 85% | 99% | PASS
你好 福特 | 低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 高噪 | 85% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
暂停播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
继续播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
上一首 | 低噪 | 85% | 96% | PASS
 | 中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 高噪 | 80% | 91% | PASS
上一曲 | 低噪 | 85% | 91% | PASS
 | 中噪 | 85% | 95% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
下一首 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 98% | PASS
下一曲 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 高噪 | 80% | 96% | PASS
接听电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 99% | PASS
挂断电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
跟随模式 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
车头朝上 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
正北模式 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 98% | PASS
放大地图 | 低噪 | 85% | 90% | PASS
 | 中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 高噪 | 80% | 99% | PASS
缩小地图 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 高噪 | 80% | 95% | PASS
打开路况 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
关闭路况 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
开始导航 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
场景化命令词识别率 |  |  |  | 
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
查看全程 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
继续导航 | 低噪 | 85% | 96% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
上一页 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 高噪 | 80% | 98% | PASS
下一页 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
确定 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
取消 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
第一个 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 高噪 | 80% | 99% | PASS
第二个 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
 | 中噪 | 85% | 94% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
第三个 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 高噪 | 80% | 100% | PASS
唤醒词唤醒率：Pass
唤醒词（小度小度、你好福特），高中低噪，各测20遍，场景化命令词（上一首、等），高中低噪，各测10遍
通常要找6至8人

## Slide 8: {CD542L_R08} 语音专项测试
误唤醒测试：Pass
误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 静态 （互相聊天对话） 4小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS
小度小度 | 播放爱情公寓5（20小时） | <0.3次/h | 0.05次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS

## Slide 9: {CD542L_R08} 性能对比测试结果#1
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | R08.2 | Baidu Comments
1 | Power on导航启动时间 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 10.08 | 
2 | Power on PTT可用 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 11.40 | 
3 | Power on语音可用 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，尝试唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 11.82 | 
4 | Power onFM/在线电台音源恢复 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 2.64 | 
5 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 0.38 | 
6 | Power onQQ音源恢复 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 0.11 | 
7 | CPU常用场景一下归一化CPU Free | 路测常用场景一持续运行20分钟，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | NA | 
8 | CPU常用场景二下归一化CPU Free | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | NA | 
9 | CPU常用场景三下归一化CPU Free | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | NA | 
10 | RAM常用场景一下归一化RAM Free | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取Free Ram数据（dumpsys -t 180 meminfo） | NA | 
11 | RAM Worst case下归一化RAM Free | 路测Worst case持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | NA | 

## Slide 10
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | R08.2 | Baidu Comments
12 | 路测场景组合运行下单个应用Ram占用 |  | NA | 
13 | GPU常用场景一下归一化GPU Free | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | NA | 
14 | GPU常用场景二下归一化GPU Free | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | NA | 
15 | GPU常用场景三下归一化GPU Free | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | NA | 
16 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击音乐按钮 | 1.99 | 
17 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 2.83 | 
18 | 首次从QQ音乐切换到USB音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 2.开机Launcher出来以后等待3分钟，点击随心听卡片，从QQ音乐切换到USB音乐 | 2.29 | 
{CD542L_R08} 性能对比测试结果#2

## Slide 11
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | R08.2 | Baidu Comments
19 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 2.98 | 
20 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 844.67 | 
21 | USB音乐热启动 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 811.33 | 
22 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 1.37 | 
23 | USB音乐热启动 | 非首次进入USB音乐界面，当前在随心听，FM播放界面 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 2.23 | 
24 | Navigation热启动 | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 728.33 | 
25 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 170% | 
26 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 1191272k | 
27 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 70% | 
{CD542L_R08} 性能对比测试结果#3

## Slide 12: {CD542L_R08} 性能对比测试结果#4
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | R08.2 | Baidu Comments
28 | 24小时Monkey中的ANR次数 | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 0 | 
29 | 24小时Monkey中的Crash次数 | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 0 | 
30 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 0 | 
31 | 组合场景下的ANR次数 | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | NA | 
32 | 组合场景下的Crash次数 | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | NA | 
33 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 路测组合场景测试一小时以后，在常用场景下倒车 | NA | 
34 | 系统稳定状态下导航搜索 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 2.12 | 
35 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 2.63 | 
36 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 0.88 | 

## Slide 13: {CD542L_R08} 性能对比测试结果#5
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | R08.2 | Baidu Comments
37 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开Fm应用，FM播放以后，点击下一首 | 0.67 | 
38 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 2.36 | 
39 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 2.38 | 
40 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 1.79 | 
41 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 5.97 | 
42 | 系统稳定下，语音车控 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 0.9 | 
43 | 系统稳定下，语音系统控制 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 0.97 | 
44 | 语音热启动时间 | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 | 485.67 | 
45 | 车机管家冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 1.62 | 

## Slide 14: {CD542L_R08} 性能对比测试结果#6
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | R08.2 | Baidu Comments
46 | 车机管家热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 809.00 | 
47 | 消息中心冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 1.52 | 
48 | 消息中心热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 144.1 | 
49 | 随心看冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 4.7 | 
50 | 随心看热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 1789.00 | 
51 | 车家互联冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 3.1 | 
52 | 车家互联热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 169.73 | 
53 | 预约保养冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 3.7 |