## Slide 1
Sync+ 2.0
Phase4_CD764_R10.1 –Baidu
Baidu
Updated on 2022-09-13
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: {CD764_R10.1} Software overall status {yellow}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20220907_524_PRO
    SoC User version: 20221103_0824_EL27_R10.1.PRO_Debug
    Verification scope and method:
    {Smoke verification} executed with pass rate 100%, 0 P0 and 0 P1issues found and not fixed. Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Currently 0 IG issues assigned to Baidu.
    Left Gating issues in total 16 which will be fixed/improved in R11. Refer slide 3.
    Performance test result – Refer slide 4-8.
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 3: {CD764_R10.1} Open gating issue list with risk evaluation#1
Key | Summary | 影响范围 | Rootcause/PCA | ICA | Affects Version/s | Fix Version/s | Priority
APIMCIS-32113 | CLONE - 【CD764】【客诉】【账号】人脸识别成功，但账号登陆失败 | 偶现 | 此问题为CD542克隆问题，之前与FO达成的排期是在R11合入，目前没有完成开发，还是在R11合入； Rootcause:账号合faceID储存的数据不一致，导致faceID识别人脸后登陆失败； PCA：faceID增加账号OPENID和client ID映射关系备份，在发生异常时调用，R11合入，已与FO 达成一致； | 重新登陆FACEID | EL27_R10.PRO.HF1 | R11 | Gating
APIMCIS-31703 | [CD764][必现][地图]微信互联，车机端收不到手机端发送的位置信息 | 必现 | Rootcause:致消息中心的notifications view初始化失败; PCA: 修复了初始化失败的问题，R11合入； | 使用林肯知道/小度接人发送 | EL27_R10.PRO | R11 | Gating
APIMCIS-32042 | 【CD764】【偶现一次】【map】导航异常退出 | 偶现一次 | 针对此问题专项复现：12day*6H*80KM=5760公里未能复现该问题，路测持续进行中，与道荣align monitor该问题 | 重启地图 | EL27_R10.PRO.HF1 | TBD | Gating
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 4: {CD764_R10.1} 内存泄漏专项测试
内存泄漏： Pass

## Slide 5: {CD764_R10.1} 内存泄漏专项测试
内存泄漏： Pass

## Slide 6: {CD764_R10.1} 语音专项测试
唤醒率测试
唤醒词 | 测试场景 | 通过标准 | 唤醒次数 | 成功 | 失败 | 唤醒率
小度小度 | 低噪 | >=92% | 120 | 115 | 5 | 95.8%
 | 中噪 | >=90% | 120 | 120 | 0 | 100.00%
 | 高噪 | >=85% | 120 | 117 | 3 | 97.50%
你好林肯 | 低噪 | >=92% | 120 | 113 | 7 | 94.17%
 | 中噪 | >=90% | 120 | 113 | 7 | 94.17%
 | 高噪 | >=85% | 120 | 116 | 4 | 96.67%
场景化命令词 | 低噪 | >=85% | 1500 | 1463 | 37 | 97.53%
 | 中噪 | >=85% | 1500 | 1467 | 33 | 97.80%
 | 高噪 | >=80% | 1500 | 1435 | 65 | 95.67%
测试场景 | 通过标准 | 用例总数 | 成功 | 失败 | 唤醒率
高配-离线（中噪） | ≥85% | 318 | 308 | 10 | 96.8%
高配-在线（中噪） | ≥90% | 285 | 280 | 5 | 98.2%
语音识别率测试
唤醒词唤醒率： Pass

## Slide 7: {CD764_R10.1} 语音专项测试
误唤醒测试：Pass
测试场景 | 测试时长 | 误唤醒次数 | 平均误唤醒率 | 测试人（主驾：xxx 副驾：xxx 后排：xxx）
闲聊（主副驾男女） | 2小时 | 0 | 0 | 主驾：梅雅文 副驾：李军
闲聊（主副驾女女） | 2小时 | 0 | 0 | 主驾：梅雅文 副驾：蔓蔓
闲聊（主副驾男男） | 2小时 | 0 | 0 | 主驾：赵其林 副驾：李军
闲聊（四个位置不限性别） | 2小时 | 0 | 0 | 赵其林 李军 周斌 梅雅文
播放爱情公寓5 | 20个小时 | 0 | 0 | N/A
合计 28小时 0次 误唤醒
误唤醒率： Pass

## Slide 8: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#1-地图
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R10 | R10.1 | 偏差 | Baidu Comments
14 | Power on导航启动时间 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 12.2s | 12.60 | 12.49 | -0.01 | 
15 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 1s | 1.42 | 1.56 | 0.09 | 
16 | power on导航搜索地址完成 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 1.5s | 3.11 | 2.23 | -0.39 | 
17 | power on选择目的地后路线规划完成 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 2s | 3.13 | 2.53 | -0.24 | 
50 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 3s | 4.79 | 4.51 | -0.06 | 
51 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 1s | 1.08 | 0.97 | -0.11 | 
65 | Navigation热启动 | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 200ms | 0.89 | 0.92 | 0.03 | 
75 | 系统稳定状态下导航搜索 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 1s | 4.16 | 2.29 | -0.82 | 

## Slide 9: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#2-地图
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R10 | R10.1 | 偏差 | Baidu Comments
76 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 1s | 3.09 | 2.08 | -0.49 | 
80 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 1s | 3.53 | 2.33 | -0.52 | 
81 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 1s | 3.45 | 3.453 | 0.00 | 
82 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 1s | 13.94 | 7.90 | -0.76 | 
117 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 2s | 13.50 | 9.45 | -0.43 | 
118 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 2s | 4.32 | 2.82 | -0.53 | 
119 | 普通导航-分屏热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 200ms | 0.57 | 0.29 | -0.97 | 

## Slide 10: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#1
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
1 | Power on QQ音乐首次启动 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 4s | N/A | 9.13s | 
2 | Power on QQ音乐选择歌单 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 1s | N/A | 1.96s | 
3 | Power onQQ音乐选择歌曲 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 1s | N/A | 2.32s | 
8 | Power onPTT可用 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 15.2s | 24.33s | 11.3s | 

## Slide 11
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
9 | Power on语音可用 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 15.2 | 23.51 | 11.8s | 
10 | Power on语音播放音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 5s | N/A | 11.3s | 
11 | Power onFM/在线电台音源恢复 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 6.2s | 8.67s | 8.65s | 
12 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 18.2s | 6.27s | 6.15s | 
13 | Power onQQ音源恢复 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 18.2s | 7.12s | 7.42s | 测试误差内
14 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 1.5s | 4.04s | 3.87s | 
15 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 1.5s | N/A | 1.761 | 
16 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 1.5s | N/A | 2.47s | 
17 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 1.5s | 3.57s | 3.89s | 测试误差内
18 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 1.5s | N/A | 3.95s | 
{CD764_R10.1} 性能对比测试结果#2

## Slide 12
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
21 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 200ms | 1.03s | 780ms | 
22 | USB音乐热启动 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 200ms | 1.85s | 816ms | 
25 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 1s | 3.51s | 3.08s | 
26 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 1s | 1.28s | 1.59s | 测试误差
27 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开Fm应用，FM播放以后，点击下一首 | 1s | 1.31s | 1.20s | 
28 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 1s | 3.71s | 3.19s | 
30 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 1s | 6.63s | 5.43s | 
31 | 系统稳定下，语音车控 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 1s | 0.87s | 0.67s | 
{CD764_R10.1} 性能对比测试结果#3

## Slide 13: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#4
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
32 | 系统稳定下，语音系统控制 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 1s | NA | 0.98s | 
33 | Power on 到账号自动登录时间 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 1s | NA | 1.35s | 
34 | Power on 到账号二维码出现时间 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 1s | NA | 3.07s | 
35 | Power on 到人脸识别时间 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 5s | NA | 4.92s | 
36 | Power on人脸识别成功，账号成功登录时间 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 5s | NA | 11.4s | 
37 | Power on人脸识别失败，显示账号二维码时间 | 1.进入launcher，点击头像，进入个人中心页面 2.点击账号信息，进入账号登录页面（二维码页面） 3.点击人脸识别按钮，进入人脸识别页，失败后自动返回上一页（二维码页面） | 15s | NA | 11.33s | 
38 | 语音热启动时间 | 1、系统启动，黑屏状态 2、首次进入launcher | 200ms | 1.21 | 511ms | 
39 | 车机管家冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 2s | 1.27 | 1.98s | 在Target范围内
40 | 车家互联热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 200ms | 720ms | 209ms | 

## Slide 14: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#5
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
46 | 消息中心冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 2s | 810ms | 1.12 | 在Target范围内
47 | 消息中心热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 200ms | 440ms | 611ms | 测试误差内
48 | 随心看冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 2s | 7.58s | 7.3s | 
49 | 随心看热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 200ms | 610ms | 488ms | 
50 | 车家互联冷启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 2s | 4.21s | 3.249s | 
51 | 车家互联热启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 200ms | 1.98s | 351ms | 
52 | 预约保养冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 2s | 3.36s | 2.7s | 
53 | 预约保养热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 200ms | 1.27s | 255ms | 
54 | 图像冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，进入个人中心 2、点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 2s | 5.65s | 1.9s | 

## Slide 15: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#6
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
55 | 图像热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击登录图标 3、进入人脸识别首 | 200ms | 2.46s | 1.05s | 
56 | 账号冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 2s | 610ms | 1.42s | 
57 | 账号热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 200ms | 410ms | 690ms | 
59 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 2s | 6.62 | 4.3s | 
60 | 普通导航-分屏热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 200ms | 920ms | 568ms | 

## Slide 16: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#7
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
65 | 输入法冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击搜索图标 3、进入个性化档案首页 | 2s | 3.12s | 1.15s | 
66 | 输入法热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 200ms | 1.23s | 886ms | 
67 | EM冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，个人中心，等待3min 2、点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 2s | 1.38s | 989ms | 
68 | EM热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 200ms | 799ms | 499ms | 
69 | 电影票冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击电影票图标 3、进入电影票场首页 | 2s | 4.4s | 2.76s | 
70 | 电影票热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击电影票图标 3、进入电影票首页 | 200ms | 230ms | 132ms | 

## Slide 17: {CD764_R10.1} 性能对比测试结果#8
序号 | 影响因素 | 测试步骤 | Reference | R09 | R10 | Baidu Comments
71 | 智慧停车场冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 2s | 5.1s | 2.7s | 
72 | 智慧停车场热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 200ms | 390ms | 122ms | 
73 | 外卖冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 2s | 9.57s | 2.7s | 
74 | 外卖热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 200ms | 640ms | 159ms | 
75 | 酒店预定冷启动时间 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 2s | 8.94s | 1.98s | 
76 | 酒店预定热启动时间 | 1、返回到上一页 2、再次点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 200ms | 1.17s | 170ms |