## Slide 1
Sync+ 2.0
Phase4_P702_R06.1 HF7 –Baidu
Baidu
Updated on 2021-11-19
Think
Point of view
Plan to Implement
Implement
Desired Outcome
Awareness
Decision
Escalation Help

## Slide 2: {P702_R06.1 HF7} Software overall status {Green}
Software key info
  Refer SWAD for the details:
    MCU version: 20211108_315_PRO
    SoC User version: 20211117_0553_A2F12_R06.1.PRO.HF7_User
    Verification scope and method:
    {Full verification} executed with pass rate 95.1%, 2 P1 and 12 P2 issues found and not fixed. Refer test report for detail.
Main changes compared with previous version, refer RN for the details, highlights listed below:
    Non-compliance issue list, refer attached file for detail, P1 issues listed below:
      APIMCIS_xxxxxx
      ……
    Open P1 issue list with risk evaluation – refer slide 4
    Open AIMS with risk evaluation – refer slide 5
    Open P2 issue list with risk evaluation – refer slide 6
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 3: {P702 R06.1 HF7} Release plan
Must fix 问题（8个AIMS问题+15个IG问题）已完成全部修复、并基于rom验证通过。
Key | Summary | Fix Version/s | Root cause | Status | Priority | AIMS #
APIMCIS-19365 | 【P702】【必现】Audio Source cycling issue (hard button vs soft button)点击音源硬按键的时候只能在AM/FM与蓝牙音乐之间切换。 | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | 在使用娱乐流量是，MainActivity会被先清除了，导致Dialog无法显示，导致无法切换tab | Done | Immediate Gating | 3845906
APIMCIS-19831 | 【P702】【必现】When changing the background on the the settings menu change, the home screen did not change. VDR 11:23 AM切换主题背景，Luanch页面主题未修改 | A2F12_R06.01.PRO hotfix6 | 老版本换肤功能没有开发完成。 已在新版本合入此功能。 | Done | Immediate Gating | 3848151
APIMCIS-19829 | 【P702】【必现】The distance to empty on the screen read 24 KM, the cluster read 23 KM. | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | 主页不做这类数据的显示，需要隐藏。 | Done | Immediate Gating | 3847718
APIMCIS-20184 | Phase4:[P702]智能馨风车模错误 | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | UI资源问题 | Approval | Gating | 3848572
APIMCIS-19569 | 【P702】【必现】DUER Home Screen Raptor Graphic屏幕首页，车子模型用的是北美的车模，应该用中国的车模 | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | 这个车模是福特提供的车模有问题，已在R06.1 HF7更新车模 | Approval | Gating | 3846173
APIMCIS-16535 | 【P702】【Media】【必现】蓝牙音乐切换到切换到USB/在线收音机时，屏幕会闪黑一下 | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | 切换Tab 主题设置问题 | Done | Gating | Desay
APIMCIS-20879 | VoCF - DuerOS R05.1_Hotfix3 - There is a delay when pressing the voice command button and the box wi | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 |  | Done | Gating | 3849176
APIMCIS-19575 | 【P702】【必现】Online location service booking | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | UI问题 已修复 | Done | Gating | 3846181
APIMCIS-19552 | 【P702】【必现】温度示数无法显示 DUER Temperature read out | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | 这个应该就是定位权限没有打开导致无法正常定位获取天气信息。我们这边在找设备确认一下。 | Approval | Gating | 3846172
APIMCIS-21230 | Phase4:Make an appointment for maintenance, select a city, click to view the dealer's store, display a black screen, return to the appointment maintenance interface | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | 经销商门店扩大查询弹框新增id。导致部分车型弹框crash。已修复。 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21929 | 【P702】【偶现】【单机】蓝牙音乐与在线收音机混音 | A2F12_R07.ENG2 | 在使用娱乐流量是，MainActivity会被先清除了，导致Dialog无法显示，导致无法切换tab 。导致后面蜻蜓sdk 状态错误 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21847 | 【P702】【随心听】【单机】【必现】点击tab：随心听&USB无效 | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | MainActivity被清除，导致Dialog无法显示 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21925 | 【P702】【必现】【单机】Launcher页面点击随心听卡片无效 | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | 在使用娱乐流量是，MainActivity会被先清除了，导致Dialog无法显示，导致无法切换tab | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21700 | Phase4:Schedule a maintenance service time, select the first default time, display a black screen and flash back | A2F12_R06.01.PRO hotfix7 | 当天的预约所有时段已满，弹框业务修改，资源文件没有同步导致资源丢失。已修复。 | Approval | Immediate Gating | 
APIMCIS-21360 | 【P702】【必现】白色主题负一屏字体颜色切换不完全 | A2F12_R06.01.PRO hotfix6 | 由于A2F12_R06.1 Pro HF3版本的换肤功能资源未替换，所以出现字体白色的情况， | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21591 | 【P702】【必现】【settings】静默主题切换至破晓主题系统卡死黑屏 | A2F12_R06.01.PRO hotfix6 | 换肤后有些资源没有及时得到释放。 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21592 | 【P702】【必现】【settings】破晓主题Launcher页面未应用 | A2F12_R06.01.PRO hotfix6 |  | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21599 | 【P702】【必现】【media】切换主题后随心听点击QQ音乐页面显示：未连接USB | A2F12_R06.01.PRO hotfix6 | 换肤导致之前的Fragment状态被保留，无法加载新的Fragment | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-19108 | Phase4:A black screen flashes when cancelling a takeaway order | A2F12_R06.01.PRO hotfix3, A1F13_R06.01.PRO hotfix2 | 去掉订单弹框 context传为了 application 导致黑屏闪退 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-20005 | [P702][必现]将温度的单位设置为F，但是IVI launch页面的温度的单位仍然为C。 | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | 单位切换逻辑有问题 | Approval | Immediate Gating | 
APIMCIS-5584 | phase 4: Cannot enter without obtaining positioning permission | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | 数据问题 ，已修复， | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21226 | Phase4：Click without response | A2F12_R06.01.PRO hotfix4 | 换肤导致类context重置为null导致 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-21358 | 【P702】【必现】USB音乐切换在线收音机界面重合 | A2F12_R06.01.PRO hotfix4 | fragment 切换恢复隐藏 问题 | Done | Immediate Gating | 
APIMCIS-20745 | [P702]音源硬按键切换,DESAY音源切换到在线收音机闪黑屏 | A2F12_R06.01.PRO hotfix3 | 主题导致闪现黑屏 | Done | Immediate Gating | 
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 4: {P702 R06.1 HF7} Open P1（IG） issue list with risk evaluation
Key | Created | Summary | Fix Version/s | Root cause | Status | Priority | Risk
APIMCIS-21934 | 2021/11/16 | 在VPA BUTTON ENABLE 状态重启IVI 和切换主题，VPA button会被关闭 |  |  | In Progress | In Progress | L 根据log分享日志时间范围内，Setting 发送了一次closeWakeup的接口。 概率：复现50次未复现
APIMCIS-21931 | 2021/11/16 | [Summary:IVI 端点击VPA 按钮无响应 |  |  | In Progress | Immediate Gating | L 根据log分析没有收到 软按键启动语音的广播，日志显示应该是广播阻塞了。 概率：复现50次未复现
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 5: {P702 R06.1 HF7} Open AIMS with risk evaluation
无新增AIMS问题，已知AIMS问题已全部修复，在R06.1 HF7版本验证内部通过。
Notes: Add P1 weekly burn down chart

## Slide 6: {P702 R06.1 HF7} 语音唤醒率&误唤醒专项测试
唤醒率、误唤醒均测试通过，见附件测试报告。
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 85% | 98% | PASS
你好福特 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 85% | 99% | PASS
哈喽福特 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 90% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 85% | 97% | PASS
暂停播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 95% | PASS
继续播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
上一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
上一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 88% | PASS
下一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 90% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 94% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 89% | PASS
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
下一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
接听电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
挂断电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
跟随模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
车头朝上 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 95% | PASS
正北模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
放大地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
缩小地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
打开路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
关闭路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
开始导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 90% | PASS
查看全程 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
继续导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
上一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 95% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 89% | PASS
下一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 95% | PASS
确定 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 96% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 91% | PASS
取消 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
第一个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 94% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
第二个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
第三个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 99% | PASS
 | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
 | 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 静态测试 （互相聊天对话） 4.5小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS
哈喽福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS
小度小度 | 播放爱情公寓5 20小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
你好福特 |  | <1.2次/h | 0次/h | PASS
哈喽福特 |  | <1.2次/h | 0.05次/h | PASS
Notes: Add P1 weekly burn down chart